# ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

| Шифр проекту | В.4.2. |
| --- | --- |
| Назва проекту | Проект розширення підприємства з виробництва полістирольних плит на території м. Дніпро |
| Замовник (організація) | Дніпровська міська рада |
| Автор (розробник) проекту | Агентство розвитку Дніпра |
| Контактна інформація | Адреса: вул. Воскресенська 14, (Будинок губернатора 2-й поверх), м. Дніпро, Україна, 49000 http:// dda.dp.ua E-mail: info@dda.dp.ua |
| Дата створення | 15.11.2016 |

ОПИС ПРОЕКТУ

Причини ініціації проекту

Дане резюме розроблено для опису та економічного обґрунтування проекту розширення виробничих потужностей підприємства, основним напрямком діяльності якого є виробництво та продаж будівельного матеріалу – полістирольних плит.

Створення підприємством мережі виробництв на території України дозволить:

- закріпити свою позицію на ринку України;

  - випускати продукцію поблизу від кінцевого споживача і зменшити вартість виробленого товару;

  - стабілізувати свої виробничі підрозділи і зробити їх оптимальним з економічної точки зору;

  - створити передумови для виробництва нових видів продукції з полістиролу;

  - почати створення власної торгівельної мережі для реалізації продукції і супутніх матеріалів інших виробників;

  - створити серйозний транспортний підрозділ, який дозволить знизити собівартість доставки продукції кінцевому споживачу, а також дозволить підприємству здійснювати продажі через Інтернет.

Мета проекту

Для розширення виробництва, збільшення прибутку і поліпшення економічних показників підприємства в цілому в проекті передбачено створити нове виробництво полістирольних плит продуктивністю до 50 тис. м³/місяць в м. Дніпро у 2017 році з бюджетом  7 000 000 Євро

Критерії досягнення мети проекту

Кінцевою продукцією виробництва підприємства є будівельний матеріал – плити полістирольні.

Пінополістирольні плити застосовуються для теплової ізоляції в якості середнього шару будівельних огороджувальних конструкцій та промислового обладнання при відсутності контакту плит з внутрішніми приміщеннями. Температура ізольованих поверхонь не повинна перевищувати 80°С.

Для будівництва становлять особливу цінність такі характеристики, як низька теплопровідність, негігроскопічність, вогнестійкість, хімічна стійкість (не вступає в реакцію з морською водою, сольовими розчинами, вапном, цементом і т. п.), великий термін служби і збереження властивостей в процесі експлуатації.

Матеріал не створює живильного середовища для грибків і бактерій, легко витримує перепади температур. Пінополістирол легко ріжеться, добре склеюється з різними матеріалами, є самозатухаючим матеріалом.

Асортимент продукції представлений двома марками пінополістиролу:

«ПСБ-С-15» і «ПСБ-С-25».

Лінійні розміри (мм): 1000х1000, 1000х500, 1200х1000 та інші. Можлива поставка плит спеціальних розмірів.

Основні фізико-хімічні властивості пінополістирольних плит представлених марок становлять відповідно:

Щільність, кг/м3 >15 і 15,1-25;

Межа міцності на згинання, МПа 0,07 і 0,18;

Теплопровідність в сухому стані (25±5°С), Вт/(м*К) 0,042 і 0,039;

Водопоглинення за 24 години, % за об'ємом 3,0 і 2,0.

Застосування пінополістиролу як теплоізоляційного матеріалу дозволяє знизити втрати теплової енергії на 50-70%. Останнє дозволяє говорити про високу економічної ефективності використання пінополістиролу як теплоізоляційного матеріалу. Основним нормативним документом, що визначає вимоги до якості продукції, є державний стандарт ДСТУ Б В.2.7-8-94. «Будівельні матеріали. Плити пінополістирольні». Продукція підприємства пройшла сертифікацію в Південному центрі стандартизації і метрології Держкомстандарту України. Проведені пожежні випробування продукції у випробувальному центрі НДЦ УкрНДІПБ МНС України, отримано сертифікат на використання пінополістирольних плит в цивільному та промисловому будівництві. Розроблена технологічна карта фасадного утеплення з використанням пінополістирольних плит.

Вплив виробництва пінополістирольних плит на навколишнє середовище знаходиться в межах допустимого, екологічного ризику діяльності не спостерігається. Даний об'єкт відповідає всім нормам і вимогам законів України «Про охорону атмосферного повітря» та «Про охорону навколишнього природного середовища», а також ДСП-96 «Планування та забудова населених пунктів», є екологічно безпечним виробництвом і не матиме негативного впливу на навколишнє середовище. Згідно п. 4 ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», роботи, що виконуються за даним проектом, та вид діяльності об'єкта не представляють екологічної небезпеки.

Допущення, задачі та результати проекту

Після реалізації проекту планована максимальна виробнича потужність підприємства збільшиться за рахунок створення нового виробництва полістирольних плит на 50 тис. м³ в місяць. Це дозволить підприємству стати лідером галузі і зайняти сектор ринку рівний 20% від загального ринку полістирольних плит в Україні. Конкурентна стратегія підприємства полягає в поєднанні ряду переваг, які будуть отримані при реалізації даного проекту:

- географічне розширення виробництва полістирольних плит і відповідно ринку продажів;

- випуск продукції високої якості;

- зниження собівартості продукції за рахунок застосування в створюваних виробництвах сучасних технологічних процесів;

- оптимізація торгівлі готовою продукцією;

- сервісна доставка продукції споживачеві;

- комплексна продаж споживачу своєї продукції і супутніх матеріалів, вироблених іншими компаніями.

Логічна матриця проекту

| Код | Структура проекту | Показники | Джерела підтвердження | Допущення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В. | Стратегічний напрямок ТЕРИТОРІЯ ЗДОРОВОГО ДОВКІЛЛЯ Довгострокові результати проекту: Розвиток галузі екологічно чистого виробництва полістирольних плит в м. Дніпро | розширення виробництва полістирольних плит до 20% від загального ринку полістирольних плит в Україні; оптимізація торгівлі готовою продукцією; сервісна доставка продукції споживачеві; комплексна продаж споживачу своєї продукції і супутніх матеріалів, вироблених іншими компаніями | статистична звітність | реалізація конкурентної стратегії підприємства |
| В.4. | Стратегічна ціль Енергоефективне місто Короткострокові результати проекту: Розширення виробництва, збільшення прибутку і поліпшення економічних показників підприємства виробника новітніх енергозберігаючих та енергоефективних технологій | планований середній обсяг збуту продукції проекту - 47,67 тис. м³/місяць; середня ціна продукції проекту, в т. ч. ПДВ - 32,65 Євро/м³; період планування проекту – 7 років; обсяг виручки за планований період - 130 739,74 тис. Євро; NPV - 4 115,1 тис. Євро, PI - 159%, DPP - 3,8 років; нових робочих місць 155 з фондом оплати праці 1855, 2 тис. Євро; податок на прибуток – 2740,5 ПДВ - 6914,1 тис. Євро; ЄСВ – 2857,0 тис. Євро | фінансова звітність податкова звітність | стабільність ринкової кон'юнктури теплоізоляційних матеріалів конкурентоспроможність даної пропозиції |
| В.4.2. | Оперативна ціль Енергозберігаючі та енергоефективні технології Продукт проекту: Нове виробництво полістирольних плит | продуктивність до 50 тис. м³ в місяць; асортимент продукції представлений двома марками пінополістиролу: «ПСБ-С-15» і «ПСБ-С-25»; лінійні розміри (мм): 1000х1000, 1000х500, 1200х1000 та інші; основні фізико-хімічні властивості пінополістирольних плит представлених марок становлять відповідно: щільність, кг/м3 >15 і 15,1-25; межа міцності на згинання, МПа 0,07 і 0,18; теплопровідність в сухому стані (25±5°С), Вт/(м*К) 0,042 і 0,039; водопоглинення за 24 години, % за об'ємом 3,0 і 2,0 | звітність виробництва звітність контроля якості | достатній попит на полістирольних плити |
|  | Основні задачі проекту Підготовка ПД, отримання погоджень та дозволів Будівництво та монтаж цехів, допоміжних приміщень Підведення і розведення інженерних комунікацій Закупівля і доставка обладнання Виконання шефмонтажних робіт і пуско-налагоджувальних робіт Закупівля і доставка сировини Запуск в експлуатацію | перелік необхідних документів; показники відповідності цехів, приміщень; показники відповідності інженерних комунікацій; номенклатура та строки доставки обладнання; техніко-економічні показники роботи обладнання; показники властивостей та строки доставки сировини; показники пілотної партії виробництва | проектна документація проектна документація проектна документація специфікації та графіки доставки контракти підряду специфікації та графіки доставки акти виконаних робіт | своєчасне отримання виконання контрактів виконання контрактів своєчасна доставка відповідного обладнання виконання контрактів своєчасна доставка сировини своєчасний запуск |

Основні показники бізнес-плану проекту

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валюта проекту | Євро (EUR) | ‒ |
| 2. | Період планування проекту | років | 7 |
| 3. | Середня ціна продукції проекту, в т.ч. ПДВ | Євро/м³ | 32, 65 |
| 4. | Планований середній обсяг збуту продукції проекту | м³/місяць | 47, 67 тис. |
| 5. | Обсяг виручки за планований період | Євро | 130 739, 74 тис. |
| 6. | Обсяг інвестицій проекту | Євро | 7 000 тис. |
| 7. | Чистий дисконтований прибуток проекту (NPV – Net Present Value) | Євро | 4 115, 1 тис. |
| 8. | Ставка дисконтування (R) | % | 10 |
| 9. | Індекс прибутковості проекту (PI – Profitability Index) | % | 159 |
| 10. | Дисконтований період окупності проекту (DPP – Discounted Payback Period) | років | 3, 8 |

Границі проекту

| Код роботи | Зміст роботи |
| --- | --- |
| 1. | Проект розширення підприємства з виробництва полістирольних плит |
| 1.1. | Підготовка проектної документації, отримання погоджень та дозволів |
| 1.1.1. | Розробка ескізного проекту |
| 1.1.2. | Техніко-економічне обґрунтування і техніко-економічний розрахунок |
| 1.1.3. | Розробка проекту |
| 1.1.4. | Підготовка робочого проекту |
| 1.1.5. | Узгодження, експертиза та затвердження проектної документації |
| 1.1.6. | Отримання погоджень та дозволів |
| 1.2. | Будівництво та монтаж цехів, допоміжних приміщень |
| 1.2.1. | Улаштування фундаментів |
| 1.2.2. | Зведення металевого каркасу |
| 1.2.3. | Зведення огороджувальних конструкцій |
| 1.3. | Підведення і розведення інженерних комунікацій |
| 1.4. | Закупівля і доставка технологічного обладнання |
| 1.5. | Виконання шефмонтажних робіт і пуско-налагоджувальних робіт |
| 1.6. | Закупівля і доставка сировини |
| 1.7. | Запуск в експлуатацію |

Ідентифіковані ризики проекту